Załącznik 1 A do zaproszenia

Zakres zamówienia:

- Mapa zasadnicza z aktualnym przebiegiem granic pasa drogowego oraz działek przyległych;

- Plan orientacyjny opracowany na barwnej ortofotomapie sporządzonej na bazie zdjęć lotniczych. Plan powinien przybliżać mieszkańcom przyległych terenów zakres inwestycji.

- Projektowane parametry techniczne oraz odwodnienie chodnika ( zgodnie z aktualnymi przepisami.

- Uzyskać wszystkie konieczne uzgodnienia, warunki i opinie, w tym także Inwestora oraz zastosować narzucone w nich wymagania w rozwiązaniach projektowych w ramach opracowania dokumentacji.

- Należy uzyskać decyzje i zgody dotyczące realizacji inwestycji.

- Wszystkie formułowane w imieniu Inwestora wnioski powinny uzyskać jego akceptację.

- Dokumentację powinna posiadać niezbędne uzgodnienia branżowe.

- Skład uproszczonej dokumentacji projektowej:

          - Materiały do wniosku zgłoszenia robót.

          - Projekty wykonawcze:

        - branży drogowej.

        - odwodnienie (np.: kanalizacja deszczowa).

- Materiały przetargowe:

  - przedmiary robót,

- kosztorys inwestorski z podziałem na branże (zaleca się wykonanie w oparciu 
o aktualne ceny rynkowe) – kosztorys powinien zawierać zbiorcze zestawienie kosztów,

  - obliczenia do przedmiaru,

  - szczegółowe specyfikacje techniczne opracowane na bazie ogólnych specyfikacji technicznych w dostosowaniu do przedmiotowego zadania. Treść Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 Wymagania Ogólne należy uzgodnić z PZD w Częstochowie.

- Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu

- Ilość przekazanej dokumentacji:

    - Materiały do zgłoszenia robót    					                   2 egz.

    - Projekt wykonawczy, zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu                      4 egz.

    - Materiały przetargowe					                                3 egz.

- Każdy komplet dokumentacji należy trwale spiąć dołączając spis zawartości dokumentacji. Dokumentacja powinna być posegregowana w komplety i umieszczona w opakowaniach zbiorczych.

- Dokumentacja wyżej wymieniona musi być opracowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami, normami, przepisami i dyrektywami UE;

- Dodatkowo należy wykonać egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej.

- Dokumentacja w ww. formie powinna być zapisana na płycie CD i zaopatrzona w spis określający szczegółową zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika i nazwa pliku,                     w którym został zapisany).

Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekraczać 20 MB.

- Całość dokumentacji należy na roboczo uzgadniać w PZD w Częstochowie.

- Wszystkie niezbędne poprawki i uzupełnienia do ww. opracowań, jakie wynikną po ich sprawdzeniu, Jednostka Projektowa wykona w ramach ceny zawartej umowy.

- Zaleca się w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia dokonanie wizji lokalnej w terenie.