Specyfikacja techniczna

Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu 2 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowo-dostawczych (typu mały furgon)  dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie z opcją wykupu

| Minimalne Wymagania techniczne | PROPOZYCJA WYKONAWCY Marka, typ lub parametry oferowane przez Wykonawcę (odpowiednio do wymagania technicznego) | UWAGI |
| --- | --- | --- |
| Samochód osobowy – typ mały furgon - min. dwumiejscowy. |  |  |
| Fabrycznie nowy, rok produkcji 2016 lub 2017 |  |  |
| Spełniający wymagania przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego i posiadający obowiązkowo polskie świadectwo homologacji. |  |  |
| Silnik: benzynowy o mocy co najmniej 70 KM |  |  |
| Samochód na kołach z obręczami stalowymi z oponami letnimi |  |  |
| Dodatkowo 4 sztuki stalowych obręczy z oponami zimowymi. |  |  |
| Min. 1 koło zapasowe dojazdowe |  |  |
| Drzwi przednie prawa i lewa strona, drzwi tylne bagażnika/przedziału ładunkowego oraz drzwi boczne przesuwne min. prawa strona |  |  |
| Manualna skrzynia biegów . |  |  |
| Układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |  |
| Poduszka powietrza kierowcy i pasażera |  |  |
| Zdalnie sterowany centralny zamek . |  |  |
| Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu |  |  |
| Klimatyzacja – manualna lub automatyczna. |  |  |
| Wewnętrzny obieg powietrza z filtrem. |  |  |
| Czujnik parkowania tył. |  |  |
| Radio samochodowe. |  |  |
| Światła do jazdy dziennej. |  |  |
| Komplet dywaników gumowych (2 szt. przód) |  |  |
| Wykładzina gumowa w przedziale ładunkowym |  |  |
| Oznakowanie pojazdu lampa zespolona sygnalizacyjna pomarańczowa z napisem „POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CZĘSTOCHOWIE” |  |  |

.........................................						.............................................

miejscowość, data									                          podpis i pieczęć osoby

upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy