Specyfikacja techniczna

ciągnik rolniczy + osprzęt – 1 szt.

Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu 1 szt. fabrycznie nowego ciągnika rolniczego (wersja drogowa) wraz z dodatkowym osprzętem, dla potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie z opcją wykupu.

- Sprzęt na Obwód Drogowo – Mostowy Nr 2 w Koniecpolu.

| Nazwa sprzętu | Wymagania techniczne | PROPOZYCJA WYKONAWCY Marka, typ lub parametry ciągnika oferowane przez Wykonawcę (odpowiednio do wymagania technicznego) |
| --- | --- | --- |
| CIĄGNIK | Ciągnik fabrycznie nowy rok produkcji min. 2016 |  |
|  | Marka |  |
|  | Silnik 4 cylindrowy turbodoładowany, intercooler, I, pojemność min 4 000 cm3 |  |
|  | Moc nominalna min. 90 KM; według obowiązującej normy ( w przypadku podania mocy silnika wg. innych norm wykonawca zobowiązany jest do podania mocy wg. obowiązującej normy) |  |
|  | Zapłon samoczynny, bezpośredni wtrysk paliwa |  |
|  | Skrzynia biegów synchronizowana, liczba przełożeń 12/12 |  |
|  | Napęd 4 WD |  |
|  | Chłodzony cieczą (chłodnica); |  |
|  | Elektrohydrauliczne załączanie blokady mechanizmu różnicowego |  |
|  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem |  |
|  | Hydraulika zewnętrzna z tyłu i z przodu ciągnika, umożliwiająca napęd zamawiającego osprzętu; |  |
|  | 2 rozdzielacze hydrauliki zewnętrznej z 4 szybkozłączkami |  |
|  | Hamulce tarczowe mokre sterowane hydraulicznie, hamulec postojowy mechaniczny |  |
|  | Instalacja pneumatyczna dla hamulców przyczepy jedno i dwu obwodowa |  |
|  | Tylny WOM - 540/1000 obr/min, |  |
|  | Tylny podnośnik (TUZ) sterowany z kabiny |  |
|  | Przedni podnośnik (TUZ) sterowany z kabiny |  |
|  | Pompa wydajności min. 50 l/min, minimalne ciśnienie na szybkozłączkach 180 bar |  |
|  | Przednie i tylne błotniki |  |
|  | Oświetlenie drogowe tylne i przednie, dodatkowe reflektory przednie |  |
|  | Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej i tylnej; |  |
|  | Zaczep rolniczy i transportowy oddzielnie |  |
|  | Oznakowanie ciągnika lampa zespolona sygnalizacyjna pomarańczowa z napisem „POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CZĘSTOCHOWIE”. |  |
|  | Instalacja hamulcowa pneumatyczna jedno i dwuobwodowa; |  |
|  | Kabina dwudrzwiowa, |  |
|  | Kabina wentylowana |  |
|  | Kabina ogrzewana |  |
|  | Kabina z klimatyzacją |  |
|  | Kabina - boczne okna uchylne,2 zewnętrzne lustra |  |
|  | Kabina - 2 zewnętrzne lustra |  |
|  | Szerokość ciągnika max 2200 mm |  |
|  | apteczka |  |
|  | gaśnica z atestem; |  |
|  | trójkąt ostrzegawczy |  |
|  | podnośnik hydrauliczny |  |
|  | klucz do kół. |  |
|  | książka lub karta gwarancyjna |  |
|  | świadectwo homologacji |  |
|  | instrukcja obsługi pojazdu i osprzętu w języku polskim |  |
|  | katalog części zamiennych pojazdu i osprzętu |  |
|  | ogumienie przód 360/70R24, tył 480/70R34 |  |

| Nazwa sprzętu | Wymagania techniczne | Marka, typ i parametry oferowane przez Wykonawcę (odpowiednio do wymagania technicznego) |
| --- | --- | --- |
| Ramię hydrauliczne + głowica do koszenia | Nowe rok produkcji min. 2016 |  |
|  | Mocowanie TUZ tylny. |  |
|  | Napęd hydrauliczny – własny WOM tylny. |  |
|  | Sterowanie Joystik. |  |
|  | Zasięg poziomy min. 4,0 m. |  |
|  | Głowica kosząca do koszenia trawy, zarośli oraz rozdrabniania obciętych gałęzi o szer. roboczej . min. 100 cm |  |