#### Załącznik nr 1A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Inwentaryzacja i aktualizacja danych drogowych do ewidencji dróg wytypowanych odcinków dróg powiatowych wraz z wykonaniem fotorejestracji korytarzy dróg oraz wprowadzeniem danych do elektronicznej ewidencji dróg prowadzonej w systemie SIBView5 – fotorejestracja dróg 134,755 km i aktualizacja ewidencji 54,431 km oraz aktualizacja mapy techniczno-eksploatacyjnej”

- Obecnie Zamawiający dysponuje:

- projektem podstawowej wersji systemu referencyjnego dla sieci dróg powiatowych o łącznej długości ok. 577,931 km,

- programem SIBView5, przeznaczonym do przeglądania zawartości bazy danych drogowych, map cyfrowych, profili tematycznych, zdjęć itp. dokumentujących posiadany zasób danych drogowych, powiązanych z projektem systemu referencyjnego oraz dodatkowo generującego dokumenty, wymagane w ramach ewidencji dróg zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia                   16  lutego 2005r. (Dz. U. Nr 67 poz. 582 i poz. 583),

- modułem DataEDIT do programu SIBView5, przeznaczonym do edycji danych drogowych, przechowywanych w bazie danych programu SIBView5, działającego w oparciu o opracowany                         i włączony do bazy danych system referencyjny,

- mapą interaktywną do programu SIBView5 (mapa wektorowa z siecią dróg),

- elektroniczną bazą danych ewidencji dróg (obsługiwaną przez wdrożony program SIBView5) zawierającą elementy podstawowej wersji systemu referencyjnego oraz otwarte do wprowadzania danych drogowych „Książki dróg” – wersja komputerowa,

- przeglądarką zdjęć EBFViewerGeo, zawierającą zdjęcia korytarzy dróg powiatowych, przeznaczoną do ich przeglądania oraz wykonywania pomiarów elementów widocznych na zdjęciach,

- mapą techniczno eksploatacyjną w skali 1:25 000 (wersja cyfrowa zapisana w formacie *.PDF).

- Zakres prac do wykonania:

- Fotorejestracja korytarzy dróg powiatowych 134,755 km (zgodnie z Zestawieniem dróg objętych zamówieniem zał. 1B do zaproszenia) z uwzględnieniem następujących warunków technicznych:

- dokumentację fotograficzną (fotorejestrację korytarza drogi) należy wykonać w dowiązaniu do wdrożonego u Zamawiającego i zaktualizowanego systemu referencyjnego, w formie cyfrowych zdjęć sekwencyjnych z interwałem wynoszącym nie więcej niż 5m,

- zdjęcia sekwencyjne z fotorejestracji muszą być wykonane w sposób w pełni zsynchronizowany                    w czasie rzeczywistym, równocześnie z przynajmniej pięciu kamer o takich samych parametrach                    i w następujących, zsynchronizowanych ze sobą ujęciach:

- widok do przodu / kamera lewa,

- widok do przodu / kamera prawa,

- widok do przodu / lewa strona drogi,

- widok do przodu / prawa strona drogi,

- widok do tyłu,

- zdjęcia sekwencyjne należy wykonać przy zachowaniu następującego warunków:

- zgodnie z kierunkiem przebiegu drogi (rosnącego kilometraża),

- pozycje kamer względem drogi (wysokość, kąt nachylenia) i ich parametry muszą być stałe dla wszystkich wykonanych zdjęć,

- minimalna rozdzielczość zdjęć to 1280x960,

- w czasie realizacji zdjęć należy wykonać odpowiednie pomiary, celem wyskalowania obrazu dla funkcji do pomiaru szerokości i wysokości elementów widocznych na zdjęciach. Zamawiający dysponuje oprogramowaniem, które posiada funkcję dokonywania pomiarów na zdjęciach z korytarza drogi. Należy zachować zgodność danych z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem SIBView5.

- wykonane zdjęcia należy przekazać Zamawiającemu:

- na nośnikach typu DVD w formacie zgodnym posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem (program SIBView5);  w szczególności wymagana jest możliwość bezpośredniego ich wykorzystania do wykonywania pomiarów  poprzez użycie odpowiedniej funkcji tego programu (funkcja pomiarów szerokości i wysokości elementów widocznych na zdjęciach wraz  z lokalizowaniem elementów pasa na podstawie kilometraża globalnego i pikietaża lokalnego odcinka drogi),

- na przenośnych dyskach twardych 2,5” udostępnionych przez Zamawiającego, zawierających oprogramowanie EBFViewerGeo, uruchamiane automatycznie po podłączeniu nośnika do napędu (bez wcześniejszej instalacji), umożliwiające ich przeglądanie oraz wykonywanie pomiarów elementów widocznych na zdjęciach, dodatkowo należy dokonać aktualizacji zasobu zdjęć cyfrowych oraz baz danych fotorejestracji, zapisanych na tych dyskach,

- jednocześnie z fotorejestracją odbiornikiem GPS/INS (z systemem inercyjnym), umożliwiającym ciągłe pozycjonowanie, niezależnie od warunków terenowych oraz widoczności satelitów, należy wykonać pomiar długości i geometrii przebiegu drogi,. Wykorzystane do pomiaru urządzenie musi zapewnić dokładność pomiaru współrzędnych pojedynczego punktu osi drogi na poziomie mp<0,1m. Pomiar kolejnych punktów osi drogi należy wykonywać z interwałem nie większym niż 2 m,

- wyniki pomiarów geometrii przebiegu drogi należy przekazać w formie graficznej, jako wektory zapis rzeczywistego położenia osi dróg w przypisaniu do poszczególnych numerów dróg powiatowych, w geodezyjnym układzie odniesienia "1992", "2000/7" – format zapisu *.SHP oraz *.TAB,

- Inwentaryzacja danych drogowych do ewidencji dróg powiatowych 54,431 km (zgodnie z załącznikiem Zestawieniem dróg objętych zamówieniem), w następującym zakresie:

    - inwentaryzacji elementów przekroju poprzecznego drogi (wpisy w kolumnach książki  drogi: tabela 8 - kolumny z zakresu 2-4, 6-30, 32-34, 38),

    - inwentaryzacji elementów oznakowania pionowego (wpisy w kolumnach książki drogi tabela 10- kolumny z zakresu 2-4, 7-8 i 17),

    - inwentaryzacji  lokalizacji latarń (wpisy w kolumnach książki drogi: tabela 10- kolumny z zakresu 2-4, 14-16),

    - inwentaryzacji lokalizacji odwodnienia (wpisy w kolumnach książki drogi: tabela 8 - kolumny z zakresu 2-4, 32-34),

    - inwentaryzacji lokalizacji: mostów, przepustów, zjazdów, skrzyżowań.

- Aktualizacja i rozbudowa bazy danych komputerowej ewidencji dróg, obsługiwanej przez program SIBView5, polegająca na rozszerzeniu dotychczasowej struktury o tabele umożliwiające podłączenie i zapisywanie danych dotyczących lokalizacji załączników w formie cyfrowej (np. skany protokołów, zdjęcia itp.) w dowiązaniu do poszczególnych odcinków międzywęzłowych dróg powiatowych, w ramach istniejącego w bazie danych systemu referencyjnego,

- Opracowanie i wydruku na podkładzie gumowym mapy modelu sieci dróg powiatowych na terenie powiatu częstochowskiego – 1 egz.,

- Przeprowadzenie spotkań szkoleniowo - konsultacyjnych (3 spotkania po 6 godzin każde), w siedzibie Zamawiającego, w zakresie obsługi wdrożonego oprogramowania SIBView5,

- Aktualizacja i wydruk mapy techniczno-eksploatacyjnej w skali 1:25 000 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16  lutego 2005r. [Dz. U. Nr 67 poz. 582 i poz. 583]), na podstawie przeprowadzonej aktualizacji i inwentaryzacji danych drogowych (54,431 km) oraz wprowadzenia do komputerowej bazy danych ewidencji dróg obsługiwanej przez program SIBView5,

- Opracowanie i przekazanie „Książek Dróg” dla dróg objętych aktualizacją, na podstawie zaktualizowanej komputerowej bazy danych ewidencji dróg obsługiwanej przez program SIBView5 – zapis w wersji elektronicznej (format *.PDF)

- Uwagi dodatkowe do wykonywanych prac:

- Wszystkie prace, pomiary i wyliczenia należy wykonać zgodnie Rozporządzeniem w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadawanych drogowym obiektom mostowym i tunelom z dnia 16  lutego 2005r. (Dz. U. Nr 67 z 2005r, poz. 582) oraz Rozporządzeniem w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz  promach (Dz. U. Nr 67z 2005r, poz. 583), a następnie przekazać Zamawiającemu w formie wypełnionej danymi bazy danych zgodniej z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem SIBView5. W szczególności wymagana jest możliwość bezpośredniego wykorzystania przekazanych danych drogowych do wygenerowania graficznego planu liniowego i „Książki Drogi”.

- Wszystkie usługi i prace wykonane w ramach realizacji niniejszego zamówienia muszą zostać wykonane w dowiązaniu do posiadanego przez Zamawiającego systemu referencyjnego.

- Zamawiający udostępni odpowiednie stanowiska (komputery – w godzinach pracy Zamawiającego)                z posiadanym oprogramowaniem w celu realizacji zamówienia (nie udostępni oprogramowania). Realizacja zamówienia może być wykonana przy użyciu programu SIBView5 lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że nie zmienią one wyniku końcowego uzyskanego przez tworzenie i obsługę przez program SIBView5 zasobu danych o systemie referencyjnym i o dokumentujących go składnikach. Wynik końcowy musi bezwarunkowo być wprowadzony do odpowiednich części środowiska bazy danych programu SIBView5.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany posiadanego standardu oprogramowania do obsługi systemu referencyjnego oraz nie dopuszcza możliwości wykorzystywania posiadanego przez Zamawiającego sprzętu komputerowego i nośników danych w celu realizacji przedmiotu zamówienia.