SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DOSTAWY SOLI DROGOWEJ

1.	WSTĘP

1.1.	PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące dostaw soli drogowej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2016/2017.

1.2.	ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3.	ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu sprawne wykonanie dostaw soli drogowej (pochodzenia kamiennego) w sezonie 2017/2018 na plac Obwodu Drogowego Nr 1 w Rudnikach na ulicę Dworcową w Rudnikach, na plac Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu na ul. Słowackiego i na plac punktu podległego pod Obwód Drogowy Nr 2 w Koniecpolu w m. Julianka oraz na plac Obwodu Drogowego Nr 3 w Poczesnej na ulicę Bociania Górka w Poczesnej (odpowiednio do zadania).

2.	MATERIAŁY

Dostarczona sól drogowa (pochodzenia kamiennego) musi spełniać wymagania normy PN-86/C-84081/02 z zawartością:

-	chlorku sodowego (NaCl) 	- 	min. 90%

-	antyzbrylacza 		-	w ilości min 40 mg/kg

-	ziarnistość o frakcji 1-6 mm:

-	pozostałe wymagania wg PN-86/C-84081/02

Sól musi spełniać niżej wymienione parametry techniczne:

-	postać produkt krystaliczny, sypki

-	barwa biała, biało-szara

-	woda 					–	do 2% max    (wg PN-86/C-84081/20)

-	substancje nierozpuszczalne w wodzie 	–	do 2,5% max (wg PN-86/C-84081/21)

- pozostałe parametry wg PN-86/C-84081/02

Sól posiadająca opinię w zakresie stosowania na drogach, potwierdzającą spełnienie założeń pro ekologicznych w nawiązaniu do Ustawy o ochronie przyrody oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach ( Dz. U. nr 230 poz. 1960 z 2005 roku).

3.	SPRZĘT

Nie dotyczy

4.	TRANSPORT

Transport samochodowy wysokotonażowy, wyposażony w zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi.

Wymagania dotyczące rozładunku: wyładunek dowolny.

Przy ruchu po drogach publicznych samochody powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego tj. ubezpieczenia pojazdów, dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiaru ładunków i innych parametrów technicznych.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.	USTALENIA OGÓLNE

Zamówienie będzie składane partiami, których wielkości określał będzie zamawiający zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem. Informacja o wielkości partii przekazywana będzie wykonawcy faksem lub e-mailem, za potwierdzeniem telefonicznym, mailowym lub faxem odbioru faksu lub e-maila.

Terminy dostaw partii soli (Wykonawca podaje w formularzu ofertowym – zał. 1 do SIWZ jako kryterium oceny oferty):

-	dostawa partii soli w ilości do 150 Mg w terminie do ………(min. 1 - max 3) dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt od godziny 7:00-15:00) od wysłania powiadomienia,

-	dostawa partii soli w ilości powyżej 150 Mg w terminie do ………(min. 1 - max 5) dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt od godziny 7:00-15:00) od wysłania powiadomienia.

Realizacja zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2018 r.

6.	KONTROLA JAKOŚCI DOSTAW

a)	Sól drogowa powinna posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

b)	dostarczana sól drogowa powinna być objęta kontrolą jakościową Wykonawcy dostaw poprzez prowadzenie analizy sitowej i chemicznej, wyniki badań winny być dostarczone na życzenie Zamawiającego.

Badania-wyniki analizy chemicznej i sitowej oferowanej soli drogowej powinny być dołączone do oferty.

c)	Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrywkowego sprawdzenia jakości dostarczonej partii materiału, poprzez zlecenie przeprowadzenia niezbędnych badań niezależnemu laboratorium, na koszt Wykonawcy.

7.	OBMIAR DOSTAW

Jednostką obmiarową soli drogowej jest 1 Mg.

8.	ODBIÓR DOSTAW

Odbiór dostawy polega na stwierdzeniu zgodności dostawy z dokumentem przewozowym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrywkowego sprawdzenia ilości dostarczonej partii materiału z dokumentem WZ poprzez skierowanie samochodu z dostarczaną partią materiału na wagę, na koszt Wykonawcy.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność za dostarczoną sól drogową dokonywana będzie na podstawie potwierdzonego przez przedstawiciela PZD dokumentu przewozowego.

Termin płatności liczony będzie od daty dostarczenia faktury do PZD w Częstochowie.

Cena dostawy obejmuje sól drogową wraz z transportem i rozładunkiem na plac Obwodu Drogowego Nr 1 w Rudnikach ul. Dworcowa 8a, na plac Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu na ulicę Słowackiego w Koniecpolu i na plac punktu podległego pod OD 2 Koniecpol w m. Julianka i na plac Obwodu Drogowego Nr 3 w Poczesnej ul. Bociania Górka (odpowiednio do zadania).

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-86/C-84081/02 - Sól (chlorek sodowy)- „Wymagania”