Specyfikacja techniczna

ZAMIATARKA – 3 szt.

Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu 3 sztuk zamiatarek  (wpłata wstępna 20% + 35 rat + ubezpieczenie + wykup) dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie.

Zamiatarka na Obwód Drogowo – Mostowy Nr 1 w Rudnikach.

Zamiatarka na Obwód Drogowo – Mostowy Nr 3 w Koniecpolu.

Zamiatarka na Obwód Drogowo – Mostowy Nr 3 w Poczesnej.

| Nazwa sprzętu | Wymagania techniczne | PROPOZYCJA WYKONAWCY Marka, typ lub parametry zamiatarki oferowane przez Wykonawcę (odpowiednio do wymagania technicznego) |
| --- | --- | --- |
| Zamiatarka | kompatybilna z ciągnikami rolniczymi marki ; URSUS 9014 H, ZETOR PROXIMA 100, LAMBORGHINI R 4 110 |  |
|  | Marka |  |
|  | Dwie szczotki talerzowe oczyszczające powierzchnie drogi |  |
|  | Wysuwana szczotka do czyszczenia cieków przy krawężniku |  |
|  | Prędkość transportowa max. 40 km/h |  |
|  | Napęd układu WOM- wałek napędu |  |
|  | Zbiornik zanieczyszczeń pojemość min. 3 m3 wraz z układem wibratora ułatwiający opróżnianie + przedłużenie zsypu |  |
|  | Wyładunek hydrauliczny- wysokość opróżniania min. 2200 mm |  |
|  | System zraszania z zbiornikiem min. 1100 l. umieszczonym z tyłu zamiatarki |  |
|  | Wydajność min. 50 000 m2/h |  |
|  | Szczotka walcowa długość min. 1100 mm |  |
|  | Instalacja hamulcowa dwuprzewodowa+ homologacja |  |
|  | Regulacja prawej szczotki talerzowej hydraulicznie |  |
|  | Panel sterowniczy umieszczony w kabinie operatora umożliwiający sterowanie funkcjami zamiatarki takimi jak: Włączanie/wyłączanie zamiatania Włączanie/wyłączanie układu zraszania Wyładunek zanieczyszczeń Regulacja docisku oraz prędkości szczotek talerzowych |  |
|  | Hydrauliczny skręt dyszla, umożliwiający zmianę położenia zamiatarki względem ciągnika bez konieczności manewrowania ciągnikiem |  |
|  | Podajnik zgrzebłowy transportujący śmieci do kosza |  |
|  | Światło odblaskowe |  |

Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy producenta, nazwy, marki, modelu oraz parametrów technicznych pojazdu i osprzętu, nazwy i adresu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego;

2. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów dostawy i rozładunku przedmiotu zamówienia  na ODM Nr1 w Rudnikach, ODM Nr2 w Koniecpolu i ODM Nr3 w Poczesnej;

3. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego przeszkolenia pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu, w siedzibie Zamawiającego w dniu przekazania przedmiotu zamówienia;

4. przekazanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu przyjęcia ;

5. przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania odpowiednich norm (m.in. EURO) i posiadać odpowiednie certyfikaty przewidziane prawem polskim;

6. przedmiot zamówienia powinien być oznakowany i oświetlony zgodnie z Prawem o ruchu drogowym.