PROPOZYCJA CENOWA

| Nazwa sprzętu | Wymagania techniczne | Marka, typ i parametry oferowane przez Wykonawcę (odpowiednio do wymagania technicznego) |
| --- | --- | --- |
| Ramię hydrauliczne | Ramię hydrauliczne kompatybilne z ciągnikiem rolniczym ZETOR PROXIMA 110 , LAMBORGHINI R 4 1. Zasięg roboczy poziomy 6.5m ( z głowicą koszącą 1,2m ) / 5.6m ( z głowicą koszącą 1,2m) 2. Moc na pompie głównej min 68 KM (główna 73.2 cm 3 + pompa do ramion 11 cm 3) 3. Oddzielnie zasilany układ hydr. głowicy i ramion. 4. Ciśnienie pracy min220 Bar 5. Bezpiecznik najazdowy hydro-pneumatyczny obrotu ramienia 90o 6. Bezpiecznik hydro-pneumatyczny podnoszenia i opuszczania I go ramienia ( pływające ramię +/- 20 cm ) 7. Chłodnica oleju z elektronicznym systemem sterowania. ( obroty zależne od temperatury) 8. Zbiornik oleju min 220 L 9. Sterowanie maszyną z kabiny 100 % elektroniczne proporcjonalne z wolnym startem wału roboczego . 10. Licznik godzin pracy. 11. Tuleje smarowe- brąz 12. Wzmocnione połączenia ramion elementami profilowymi lub kutymi - nie blachy – ( gwarancja bezawaryjnej pracy na pełnym zasięgu) 13. Rama i zbiornik wzmocniona, ramiona główne z profilu 120 x 120 x 7 mm 14. Pozycja transportowa i garażowa w gabarycie ciągnika wys. do 2,9m./ do 2,6m 15.Ciężar ramienia max 980 kg 16.Nowe rok produkcji min. 2020 Kompatybilne 17. z głowicami typ ROLMEX, 18. GH 120 do koszenia traw i krzaków, 19. PR80 do odmulania rowów, 20. FP 60 do frezowania pni, 21. TGR 155 do cięcia krzaków i gałęzi drzew. |  |
| Głowica do koszenia | 1. Głowica kosząca szerokość 120 cm 2. Noże bijakowe YI szt. 54 / T 18 3.. Dwa kierunki koszenia sterowane z kabiny operatora 4. Czopy łożyskowe wału roboczego min Ø 60mm 5. Rolka podporowa z regulacją wysokości ustawiania 6. Moc na rotorze koszącym min. 55 KM , napęd pasowy 7. Regulowana hydraulicznie przednia część głowicy, wyposażona w łańcuchy 8. Nowa rok produkcji min. 2020. |  |
| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość /netto/ 1 szt. [PLN] | Podatek VAT [PLN] (z kolumny 3) | Cena /brutto/ [PLN] (kolumna 3+4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ramię hydrauliczne |  |  |  |
| 2. | głowica do koszenia |  |  |  |
|  |  | RAZEM: |  |  |  |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość /netto/ [PLN] | Podatek VAT [PLN] | Cena /brutto/ [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena 1 szt. ramienia hydraulicznego ( rok prod. 2020 ) wraz z głowicą do koszenia |  |  |  |
| 2. | Opłata wstępna 20 % (liczona od poz. 1) |  |  |  |
| 3. | Opłata manipulacyjna .....% liczona od poz. ...... |  |  |  |
| 4. | Rata miesięczna ..........…. zł. pomnożona przez 35 miesięcy |  |  |  |
| 5. | Wykup ramienia 20% liczony od poz. ....... |  |  |  |
| 6. | Kwota za całość przedmiotu zamówienia (leasingu operacyjnego) (poz.2+poz.3+poz.4+poz. 5) (kwota (brutto) będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert, wpisać w zał. 1 do zaproszenia – formularz ofertowy) | ....................................PLN | ....................................PLN | ....................................PLN |

.........................................				  	           ..................................................

miejscowość, data								podpis i pieczęć osoby

upoważnionej do reprezentowania wykonawcy